## Slide 1: 사물인터넷(IoT) 프로그래밍 기초
7. 피에조 부저 원리 및 응용

## Slide 2: 목차
피에조 부저 원리
실습 1: 음악 연주 하기
실습 2: 가변 저항으로 피에조 부저 음 출력하기
실습 3: 조도센서로 피에조 부저 음 출력하기
실습 4: 푸시 버튼으로 피에조 음 출력하기
실습 5: 미니 디지털 파이노 만들기

## Slide 3
피에조 부저 원리
전기적 신호를 이용해 소리를 내는 부품
  내장된 회로가 있어 외부에서 전원만 공급해주면 자동으로 소리가 출력
수동 부저
  내장된 회로가 없어 자동으로 제어할 수는 없고, 주파수를 만들어 전류를 흘려주면 그 주파수 대로 음을 냄

## Slide 4
  피에조 효과
    특정 물질에 전기적 신호를 주면 늘었다 줄었다 하는 현상
  물질이 늘었다 줄었다 하는 것을 이용한 진동으로 소리를 냄

## Slide 5
Ardunio 함수
tone(pin, freq, duration)
  Pin : 스피커에 연결된 디지털 핀 번호
  Freq : 주파수(범위 : 31 ~ 65535)
  Duration : (옵션) 음의 지속 시간
주의사항
  3번, 11번 핀의 PWM이 정상적으로 동작되지 않음
  한번에 하나의 주파수만 발생할 수 있으며, 여러 핀에
  동시에 다른 음을 발생 시킬 수 없다.
noTone(pin)
  스피커의 음 발생 중단
참고 : https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/tone/

## Slide 6
pitches.h 파일
  아두이노에서는 음의 주파수를 모아 놓은 헤드 화일 제공
  C:\Users\사용자명\Documents\Arduino\music 폴더에 복사하여 사용

## Slide 7
아두이노 피에조 부저 주파수

## Slide 8
음악 연주 : 학교종이 땡땡땡

## Slide 9
실습 1: 음악 연주하기
준비물
  아두이노 UNO , 피에조 부저, 브레드 보드, 점퍼 케이블
Fritzing

## Slide 10
스케치
#define C 262 // 도
#define D 294 // 레
#define E 330 // 미
#define F 349 // 파
#define G 392 // 솔
#define A 440 // 라
#define B 494 // 시
int piezoPin = 8; // 부저의 ⊕극을 보드 8번에 연결
int tempo = 200; // duration 옵션 값 설정
int notes[25] = { G, G, A, A, G, G, E, G, G, E, E, D,
G, G, A, A, G, G, E, G, E, D, E, C };
void setup() {
pinMode (piezoPin, OUTPUT);
}
void loop() {
for (int i = 0; i < 12; i++) {
tone (piezoPin, notes[i], tempo);
delay (300);
}
delay(100); // 멜로디 중간에 짧게 멈추는 용도
for (int i = 12; i < 25; i++) {
tone (piezoPin, notes[i], tempo);
delay(300);
}
}

## Slide 11
pitches.h 파일 사용하기
// NOTE_C1(262 : 도), NOTE_D1(294 : 레), NOTE_E1(330 : 미), NOTE_F1(349 : 파),
// NOTE_G1(392 : 솔), NOTE_A1(440 : 라), NOTE_B1(494 : 시)
#include “pitches.h”
int piezoPin = 8; // 피에조의 ⊕극을 보드 8번에 연결
int tempo = 200; // duration 옵션 값 설정
int notes[25] = { NOTE_G1, NOTE_G1, NOTE_A1, NOTE_A1, NOTE_G1, NOTE_G1,
NOTE_E1, NOTE_G1, NOTE_G1, NOTE_E1, NOTE_E1, NOTE_D1,
NOTE_G1, NOTE_G1, NOTE_A1, NOTE_A1, NOTE_G1, NOTE_G1,
NOTE_E1, NOTE_G1, NOTE_E1, NOTE_D1, NOTE_E1, NOTE_C1 };
void setup() {
pinMode (piezoPin, OUTPUT);
}
void loop() {
for (int i = 0; i < 12; i++) {
tone (piezoPin, notes[i], tempo);
delay (300);
}
delay(100); // 멜로디 중간에 짧게 멈추는 용도
for (int i = 12; i < 25; i++) {
tone (piezoPin, notes[i], tempo);
delay(300);
}
}

## Slide 12
실행

## Slide 13
실습 2: 가변 저항으로 피에조 부저
주파수(음) 조절하기
준비물
  아두이노 UNO , 피에조 스피커, 가변 저항, 브레드 보드, 점퍼 케이블
map() 함수를 사용하여 가변 저항의 값을 피에조 부저 주파수로 변환한다.
시리얼 모니터로 가변 저항의 값이 변화 됨에 따라 피에조 주파수를 확인한다.

## Slide 14
Fritzing

## Slide 15
스케치
// 가변저항으로 음정(pitch)조절
int piezoPin = 7;
void setup() {
pinMode(piezoPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.println(analogRead(A0));
// 아날로그 출력(0~1023)을 음정(0~3000)으로 변환
int pitch = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 3000);
tone(piezoPin, pitch, 50);
delay(300);
}

## Slide 16
실행

## Slide 17
실습 3: 조도센서로 피에조 부저
주파수(음) 조절하기
준비물
아두이노 UNO , 피에조 스피커, 조도센서, 저항 1개(10K),
브레드 보드, 점퍼 케이블
map() 함수를 사용하여 조도 센서의 값을 피에조 스피커 주파수로 변환한다.
시리얼 모니터로 조도 센서의 값과 피에조 스피커의 값(pitch)을 확인해 본다.

## Slide 18
Fritzing

## Slide 19
스케치
// 조도센서의 값을 읽어서 피에조 음(pitch)으로 출력하기
int piezoPin = 8;
// 도, 레, 미, 파, 솔, 라, 시, 도
int melody[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523};
void setup() {
pinMode(piezoPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int light = analogRead(A0);
Serial.print("light: ");
Serial.println(light);
// 아날로그 출력을 음정으로 변환
int pitch = map(light, 0, 1023, 0, 3000);
Serial.print("pitch: ");
Serial.println(pitch);
tone(piezoPin, pitch, 50); // 50은 0.5초 duration
delay(300);
}

## Slide 20
실행

## Slide 21
실습 4: 푸시 버튼으로 피에조 부저
주파수(음) 출력하기
푸시 버튼 : PULL DOWN 회로 사용
pitches.h 파일 사용
준비물 :
아두이노 UNO , 피에조 스피커, 푸시 버튼 1개, 저항 1개(10K),
브레드 보드, 점퍼 케이블
시리얼 모니터로 푸시 버튼을 ON/OFF 할때 출력 값을 확인 해보자
  PULL DOWN 회로 이므로 초기상태(OFF) 일 때 LOW(0) 출력 : 음 출력 OFF
  버튼을 누르면 ON 상태로 변경되어 HIGH(1) 출력 : 음 출력 ON

## Slide 22
Fritzing

## Slide 23
실행

## Slide 24
스케치
#include "pitches.h"
int notes = NOTE_C5; // DO
int piezoPin = 7;
int swPin = 8;
void setup() { // 푸시 버튼 pin 설정
pinMode(swPin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// 푸시 버튼의 값 읽기
int swValue = digitalRead(swPin);
// 시리얼 모니터로 출력 확인
Serial.println(swValue);
// 스위치의 값이 HIGH(1)이면 음 출력
// PULL DOWN 저항이므로 버튼을 누르면 값이 HIGH(1)로 변경됨
if(swValue == HIGH) {
tone(piezoPin, notes, 50);
// 음 하나를 출력하고 0.7초 delay
delay(700);
}
}

## Slide 25
실습 5: 피에조 부저로 미니 피아노 만들기
PULL DOWN 저항 사용
pitches.h 파일 사용
준비물
아두이노 UNO , 피에조 스피커, 푸시 버튼(Switch), 저항 3개(10K),
브레드 보드, 점퍼 케이블

## Slide 26
Fritzing

## Slide 28
스케치
#include "pitches.h"
int piezoPin = 7;
int bts[] = {8, 9, 10}; // Switch Pin 3개
// 주파수 3개(도, 레, 미)
int notes[] = {NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_F5};
void setup() {
// for 문에 따라 푸시 버튼 pin 3개 설정
for(int i=0; i<3; i++) {
pinMode(bts, INPUT);
}
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
for(int i=0; i<3; i++) {
if(digitalRead(bts[i]) == HIGH) {
tone(piezoPin, notes[i], 100); // 0.1초동안 출력
delay(100);
noTone(piezoPin); // 피에조 출력 멈춤
}
}
}

## Slide 29
실행